МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

Кафедра «Физика и АТПиП»

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой

________________________ Ф.Ф. Асадуллин

«_____»_______________________ 2019г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

«Теория автоматического управления »

Наименование ООП ВО:"Автоматизация технологических процессов и производств"

Направление подготовки: 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств"

Направленность (профиль) :"Автоматизация технологических процессов и производств"

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная.

Факультет:Транспортно-технологический

Кафедра: ФиАТПиП

Год начала подготовки: 2019

Разработчик доцент кафедры ФиАТПиП   ______________ Семеновых В.И.

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП _____________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Сыктывкар 2019

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств…………………………………………….. |  |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП……………………………………………………………………………………… |  |
|  | 3.1 | Перечень компетенций………………………………………………………….. |  |
|  | 3.2 | Этапы формирования компетенций…………………………………………… |  |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных- этапах их формирования………………………………………………………………. |  |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП |  |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, |  |
| 7. | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов. |  |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Теория автоматического управления» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Изучение и освоение методов исследования процессов управления в технических системах и расчета систем автоматического управления.

Задачи дисциплины

- изучение общих принципов построения систем автоматического управления

- изучение принципов исследования и построения непрерывных и дискретных систем управления

- изучение принципов построения оптимальных и адаптивных систем

Для полноценного усвоения учебного материала по ТАУ студентам необходимо иметь прочные знания по следующим дисциплинам:

Математика (дифференциальные уравнения, операционное исчисление, преобразование Лапласа, z – преобразование, теория вероятностей и случайные процессы);

Основы математической логики и теории автоматов;

Сигналы и их математические модели.

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1. Перечень компетенций

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

«способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4)»

знать:

- основные характеристики объектов управления;

- измерительные элементы и устройства;

- исполнительные механизмы;

- усилители и преобразователи сигналов;

- типовые автоматические регуляторы (аналоговые и цифровые);

- принципы построения систем управления;

уметь:

- самостоятельно применять теоретические положения при решении конкретных задач проектирования систем управления;

- пользоваться методами и техническими средствами вычислительной техники на всех этапах синтеза и анализа систем управления;

Владеть:

- производить наладку, эксплуатацию  и техническое обслуживание системы;

- прогнозировать пути, методы и технические средства для повышения технико-экономических показателей функционирующих систем управления;

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством (ПК-18);

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные положения теории управления, задачи и цели управления в системах автоматизации технологических процессов;

Уметь: применять принципы и методы построения моделей устройств и систем автоматизации технологических процессов;

Владеть: навыками работы с современными программными средствами исследования и проектирования систем автоматизации технологических процессов.

- 3.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

- ОПК-4

|  | Уровни сформиро-ванности компетенции | Содержательное описание уровня | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пороговый | Обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ООП ВО | предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: варианты проблем, связанные с автоматизацией производств; Уметь: выявлять проблемы, связанные с автоматизацией производства; Владеть: навыками по устранению проблем, связанных с автоматизацией производства; |
| 2 | Продвинутый | Превышение минимальных характеристик сформирован-ности компетенции для выпускника вуза (относительно порогового уровня) | предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: методы прогнозирования проблем на производстве; Уметь: прогнозировать и выявлять проблемы, связанные с автоматизацией производства; Владеть: навыками прогнозирования проблем, связанные с автоматизацией производства; |
| 3 | Повышенный | Превышение минимальных характеристик сформирован-ности компетенции для выпускника вуза (относительно продвинутого уровня) | предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или явления, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать: способы решения проблем, связанных с автоматизацией производства; Уметь: прогнозировать, выявлять и устранять проблемы, связанные с автоматизацией производства; Владеть: навыками по устранению проблем, связанных с автоматизацией производства; |

|  | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| ПК-18 | Пороговый | Предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: основные понятия и терминологию в теории управления техническими объектами; Уметь: производить структурные преобразования в системе, представленной в виде совокупности типовых динамических звеньев. Владеть: методиками снятия временных и частотных характеристик типовых динамических звеньев.; |
|  | Продвинутый | Предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: методы анализа и синтеза систем автоматического управления; Уметь: применять методы исследования систем с использованием программного пакета Matlab+Simulink; Владеть: способен участвовать в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по изучаемой дисциплине; |
|  | Высокий | Предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или процесса, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать: Технические и программные средства реализации систем автоматического управления. Уметь: разрабатывать проект реализации системы автоматического управления конкретным объектом или процессом. Владеть: способен участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля и диагностики. |

- ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины «ТАУ» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине «ТАУ» разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным и практическим занятиям.

Большинство заданий имеют 3-4 варианта ответа, из которых правильный только один. На отдельном листе необходимо представить обоснование выбранного ответа – привести решение расчетной задачи.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы

1. Как называется реакция системы на единичное ступенчатое воздействие?

- переходная функция

- передаточная функция

- весовая функция

- амплитудно частотная характеристика

- дельта функция

2. Системой автоматического управления называется система …

- осуществляющая основной процесс без участия человека

- выполняющая функции контроля объектов управления

- в которой функции управления делят поровну машина и человек

- осуществляющая управление наилучшим образом

- реагирующая на возмущающие воздействия

3. Какая система называется системой автоматизированного управления?

- в которой функции управления делятся между машиной и человеком

- выполняющая функции контроля объектов управления

- осуществляющая основной процесс без участия человека

- осуществляющая управление наилучшим образом

- реагирующая на возмущающие воздействия

4. Система, задающее воздействие которой не изменяется во времени, называется …

- стабилизирующей

- следящей

- программной

- оптимальной

- разомкнутой

5. Система, задающее воздействие которой является известной функцией времени, называется

- программной

- следящей

- стабилизирующей

- оптимальной

- замкнутой

6. Система, задающее воздействие которой является произвольной функцией времени, называется

- следящей

- стабилизирующей

- программной

- оптимальной

- робастной

7. Передаточная функция последовательно соединенных звеньев равна …

- произведению передаточных функций звеньев по прямому пути

- дроби, знаменатель которой равен произведению передаточных функций по контуру

- сумме передаточных функций звеньев по прямому пути

- сумме передаточных функций звеньев по контуру

- дроби, знаменатель которой равен сумме передаточных функций звеньев по контуру

8. Как называется реакция системы на типовое воздействие дельта-функция?

- весовая функция

- переходная функция

- передаточная функция

- частотная функция

- единичный скачок

9. Чему равна передаточная функция параллельно соединенных звеньев?

- сумме передаточных функций звеньев по прямому пути

- произведению передаточных функций звеньев по прямому пути

- дроби, знаменатель которой равен произведению передаточных функций по контуру

- сумме передаточных функций звеньев по контуру

- дроби, знаменатель которой равен сумме передаточных функций звеньев по контуру

10. Звено  называется …

- апериодическим

- астатическим

- пропорциональным

- колебательным

- консервативным

11. Звено, которое на всех частотах создает отставание выходного сигнала относительно входного по фазе на -90, называется …

- интегрирующим

- пропорциональным

- инерционным

- дифференциальным

- запаздывающим

12. Звено, выходная величина которого в каждый момент времени пропорциональна входной величине, называется …

- усилительным

- астатическим

- апериодическим первого порядка

- дифференциальным

- форсирующим

13. Звено, реакция которого на единичный скачок является экспоненциальной функцией, называется …

- апериодическим первого порядка

- астатическим

- усилительным

- дифференциальным

- форсирующим

14. Значение времени, отсекаемое на линии установившегося значения касательной к переходной характеристике инерционного звена, восстановленной из начала координат, называется

- постоянной времени

- временем регулирования

- временем установления

- временем нарастания

- временем запаздывания

15. АФЧХ дифференцирующего звена представляет собой

- прямую линию

- эллипс

- треугольник

- многоугольник

- круг

16. АФЧХ интегрирующего звена представляет собой

- прямую линию

- эллипс

- точку

- многоугольник

- круг

17. АФЧХ безинерционного звена представляет собой

- точку

- эллипс

- круг

- многоугольник

- прямую линию

18. Фазово-частотная характеристика равна …

- разности фаз выходной и входной гармонических величин

- отношению фаз выходной и входной гармонических величин

- отношению амплитуд выходной и входной гармонических величин

- сумме фаз выходной и входной гармонических величин

- произведению фаз выходной и входной гармонических величин

19. Амплитудно-частотная характеристика равна …

- отношению амплитуд выходной и входной гармонических величин

- отношению фаз выходной и входной гармонических величин

- сумме фаз выходной и входной гармонических величин

- разности фаз выходной и входной гармонических величин

- произведению фаз выходной и входной гармонических величин

20. Единицы измерения ЛАЧХ по оси ординат?

- децибелы

- ангстремы

- октавы

- градусы

- декады

21. Единицы измерения ЛАЧХ по оси абсцисс?

- декады

- децибелы

- градусы

- ангстремы

- радианы

22. По разомкнутой системе судят об устойчивости замкнутой в критерии

- Найквиста

- Гурвица

- Михайлова

- Рауса

-  никогда

23. Какую точку на комплексной плоскости согласно критерия Найквиста не должна охватывать АФЧХ разомкнутой системы для устойчивости замкнутой системы?

- (-1; 0)

- (0; 0)

- (1; 0)

- (1; 1)

- (-1; -1)

24. В каких единицах откладывается по оси ординат ЛФЧХ?

- в градусах

- в ангстремах

- в октавах

- в декадах

- в децибелах

25. Критерий Гурвица является …

- алгебраическим

- интегральным

- частотным

- корневым

- характеристическим

26. Кривая Михайлова строится …

- по характеристическому уравнению системы

- по комплексному коэффициенту передачи системы

- по передаточной функции системы

- по нулям и полюсам передаточной функции

- по изображению импульсной функции

27. Условия, позволяющие оценить положение полюсов системы на комплексной плоскости без вычисления их значений, это …

- критерии устойчивости

- степень устойчивости

- показатели качества

- запасы устойчивости

- способы нормирования

28. Число строк таблицы Рауса равно …

- порядку системы n+1

- порядку системы n-1

- порядку системы n

- произвольной величине

- порядку числителя передаточной функции m

29. Для анализа устойчивости системы по критерию Найквиста используется

- АФЧХ

- ФЧХ

- МЧХ

- ВЧХ

- АЧХ

30. Прямые оценки качества определяют по …

- переходным характеристикам

- траекториям корней

- частотным характеристикам

- импульсным характеристикам

- разности площадей переходного процессов и задающего воздействия

31. Система называется статической, если …

- установившаяся ошибка не равна нулю

- установившаяся ошибка равна нулю

- коэффициент усиления равен единице

- система имеет ошибку по скорости

- система имеет ошибку по ускорению

32. Время от начала процесса до момента пересечения переходной характеристикой линии установившегося значения называется …

- временем нарастания

- временем максимума

- временем регулирования

- временем успокоения

- временем разгона

33. Расстояние от мнимой оси до ближайшего левого полюса называется …

- степенью устойчивости

- запасом устойчивости по амплитуде

- запасом устойчивости по фазе

- колебательностью

- показателем затухания

34. Максимальное отношение мнимой части корня к действительной в корневом методе оценки качества называется …

- степенью колебательности

- запасом устойчивости по амплитуде

- степенью устойчивости

- запасом устойчивости по фазе

- показателем затухания

35. Сколько траекторий имеет корневой годограф?

- n

- m

- n-m

- m-n

- m+n

36. Обратной связью называется …

- путь от выхода ко входу системы

- путь, на котором сигналу присваивается обратный знак

- непрерывная последовательность направленных звеньев

- последовательность звеньев, образующая замкнутый контур

- любой путь, если его сигнал вычитается из входного сигнала

37. Система, имеющая главную обратную связь, называется …

- замкнутой

- следящей

- программной

- оптимальной

- стабилизирующей

38. Обратная связь, не создающая задержку или опережение сигнала во времени, называется

- жесткой обратной связью

- гибкой обратной связью

- положительной обратной связью

- отрицательной обратной связью

- паразитной обратной связью

39. Что называется полюсами передаточной функции?

-  корни полинома знаменателя передаточной функции

- корни полинома числителя передаточной функции

- корни, обозначаемые на комплексной плоскости крестиком

- корни, обозначаемые на комплексной плоскости кружком

- значения переменной, обращающие полином в ноль

40. Что называется нулями передаточной функции?

- корни полинома числителя передаточной функции

- точки, обозначаемые на комплексной плоскости крестиком

- корни полинома знаменателя передаточной функции

- точки, обозначаемые на комплексной плоскости кружком

- значения переменной, обращающие полином в ноль

#### 41. Что является оригиналом передаточной функции?

- импульсная функция

- переходная функция

- реакция на начальные условия

- частотная функция

- кривая разгона

42. Как называется реакция на гармоническое воздействие в установившемся режиме?

- частотная функция …

- переходная функция

- передаточная функция

- кривая разгона

- импульсная функция

43. Отношение преобразований Лапласа выходной и входной величин системы при нулевых начальных условиях называется …

- передаточной функцией

- переходной функцией

- системной функцией

- импульсной функцией

- весовой функцией

44. Переходная функция представляет собой импульс …

- у дифференцирующего звена

- у интегрирующего звена

- у безинерционного звена

- у запаздывающего звена

- у консервативного звена

45. Если у инерционного звена уменьшить постоянную времени Т до нуля, звено преобразуется в …

- пропорциональное

- интегрирующее

- дифференцирующее

- апериодическое первого порядка

- консервативное

46. Если у инерционного звена увеличивать постоянную времени Т до бесконечности, звено преобразуется в …

- интегрирующее

- пропорциональное

- дифференцирующее

- апериодическое первого порядка

- консервативное

47. Если ЛАЧХ и ЛФЧХ звена представляют собой горизонтальные прямые, то это звено

- пропорциональное

- интегрирующее

- дифференцирующее

- апериодическое первого порядка

- консервативное

48. Звено, ЛАЧХ которого представляет собой одиночную асимптоту с наклоном +20дБ/дек …

- дифференцирующее

- интегрирующее

- пропорциональное

- апериодическое первого порядка

- консервативное

49. Звено, ЛАЧХ которого представляет собой одиночную асимптоту с наклоном -20дБ/дек …

- интегрирующее

- пропорциональное

- дифференцирующее

- апериодическое первого порядка

- консервативное

50. Система устойчива, если …

- все корни знаменателя передаточной функции лежат слева от мнимой оси

- все корни числителя передаточной функции лежат слева от мнимой оси

- все корни числителя передаточной функции лежат справа от мнимой оси

- все корни знаменателя передаточной функции лежат справа от мнимой оси

- ни один корень передаточной функции не лежит на мнимой оси

51. Система устойчива, если …

- свободная составляющая переходного процесса сходится

- свободная составляющая переходного процесса расходится

- вынужденная составляющая переходного процесса сходится

- совокупный переходный процесс является сходящимся

- свободная составляющая всегда равна нулю

52. Система устойчива, если …

- при свободном движении система возвращается в исходное состояние равновесия

- при свободном движении ее переходный процесс не имеет колебательной составляющей

- при свободном движении система не возвращается к исходному состоянию равновесия

- при свободном движении система стремится к новому состоянию равновесия

- при свободном движении ее переходный процесс имеет колебательный характер

53. Условие положительности всех коэффициентов характеристического уравнения является необходимым и достаточным для устойчивости систем …

- не выше второго порядка

- первого порядка

- второго порядка

- выше второго порядка

- нулевого порядка

54. По свойству устойчивости система будет нейтральной, если …

- она имеет нулевой полюс при остальных левых

- все ее полюса левые

- она имеет нулевой полюс при остальных правых

- она не имеет нулевых полюсов

- все ее полюса правые

55. При изменении частоты  от нуля до бесконечности кривая Михайлова устойчивой системы n-го порядка проходит …

- последовательно против часовой стрелки n квадрантов комплексной плоскости

- против часовой стрелки n квадрантов комплексной плоскости

- последовательно по часовой стрелке n квадрантов комплексной плоскости

- по часовой стрелке n квадрантов комплексной плоскости

- через начало координат

56. Система n-го порядка находится на периодической границе устойчивости, если при изменении частоты  от нуля до бесконечности кривая Михайлова проходит …

- через начало координат

- против часовой стрелки n квадрантов комплексной плоскости

- последовательно по часовой стрелке n квадрантов

- последовательно против часовой стрелки n квадрантов

- по часовой стрелке n квадрантов комплексной плоскости

57. Если корни четной и нечетной функций перемежаются при изменении частоты  от нуля до бесконечности, то по критерию Михайлова система …

- устойчива

- неустойчива

- находится на периодической границе устойчивости

- находится на апериодической границе устойчивости

- устойчива в замкнутом состоянии

58. Если годограф комплексного коэффициента передачи не охватывает точку на комплексной плоскости с координатами (-1; 0), система …

- устойчива в замкнутом состоянии

- устойчива

- неустойчива

- устойчива в разомкнутом состоянии

- находится на границе устойчивости

59. Если АФЧХ разомкнутой системы проходит через точку на комплексной плоскости с координатами (-1, 0), замкнутая система …

- находится на периодической границе устойчивости

- устойчива

- неустойчива

- указанный случай невозможен

- находится на апериодической границе устойчивости

60. Разница между значением минус 180 и значением ЛФЧХ на частоте среза называется …

- запасом устойчивости

- фазовой характеристикой

- степенью устойчивости

- перерегулированием

- колебательностью

61. Запас устойчивости системы по амплитуде определяется …

- на частоте пересечения ЛФЧХ и линии минус 180

- на частоте сопряжения

- на частоте среза

- на нулевой частоте

- на частоте пересечения ЛФЧХ и линии минус 90

62. Качество системы в установившемся режиме определяется …

- величиной отклонения от заданного значения

- длительностью отклонения от заданного значения

- устойчивостью системы

- колебательностью системы

- начальным значением ошибки регулирования

63. По максимальному относительному выбросу переходной характеристики за линию установившегося значения определяют …

- перерегулирование

- время установления

- колебательность

- время регулирования

- установившуюся ошибку

64. Доминирующим называется корень (пара корней) …

- лежащий слева от мнимой оси и ближайший к ней

- лежащий справа от мнимой оси и ближайший к ней

- имеющий наибольшее абсолютное значение действительной части

- имеющий наименьшее абсолютное значение действительной части

- лежащий на мнимой оси

65. Степень устойчивости системы характеризует …

- время регулирования

- запас устойчивости по фазе

- перерегулирование

- запас устойчивости по амплитуде

- запаздывание

66. Какой закон линейного регулирования не используется в САР?

- Д

- И

- П

- ПИ

- ПИД

67. Частота среза – это частота …

- пересечения ЛАЧХ оси абсцисс

- пересечения ЛФЧХ линии минус 180 градусов

- левой границы полосы пропускания

- правой границы полосы пропускания

- перелома асимптотической ЛАЧХ

68. Частотой сопряжения называется частота …

- соответствующая перелому асимптотической ЛАЧХ

- соответствующая началу координат при построении ЛАЧХ

- на которой усиление или ослабление системы отсутствует

- соответствующая началу низкочастотной асимптоты

- соответствующая концу низкочастотной асимптоты

69. Общий наклон ЛАЧХ в конце равен

- (n – m)(-20 дБ/дек)

- (n + m)(-20 дБ/дек)

- (n + m)(20 дБ/дек)

- (n – m)(20 дБ/дек)

-  20 дБ/дек

70. Преимущество преобразования Лапласа состоит в том, что оно …

- заменяет операцию дифференцирования алгебраическим умножением

- заменяет графическое сложение алгебраическим умножением

- заменяет алгебраическое умножение графическим сложением

- заменяет алгебраическое сложение графическим умножением

- заменяет операцию интегрирования алгебраическим сложением

71. Если входной и выходной гармонические сигналы линейной системы равны соответственно g(t)=sin(t+90) и x(t)=2sin(t-90), то значения АЧХ и ФЧХ равны …

- (2; -180)

- (2; 180)

- (1; 90)

- (0,5; -180)

- (0,5; -90)

72. Если выходное установившееся значение системы при подаче на вход единичного ступенчатого воздействия равно 0,9, то система является …

- статической

- астатической

- нейтральной

- критической

- оптимальной

73. Величина, показывающая, насколько коэффициент усиления системы при  знасчении фазы -180 градусов меньше единицы, называется …

- запасом устойчивости по амплитуде

- частотой среза

- степенью устойчивости

- перерегулированием

- запасом устойчивости по фазе

74. По отклонению переходной характеристики выхода системы от 1 в установившемся режиме определяют …

- установившуюся ошибку

- время установления

- колебательность

- перерегулирование

- время регулирования

75. Совпадение полюса и нуля на комплексной плоскости …

- исключает из переходного процесса соответствующую составляющую

- увеличивает размах переходного процесса

- не изменяет размах переходного процесса

- уменьшает размах переходного процесса

- увеличивает длительность переходного процесса

76. Частотой среза называется частота …

- на которой усиление или ослабление системы отсутствует

- соответствующая началу координат при построении ЛАЧХ

- соответствующая перелому асимптотической ЛАЧХ

- соответствующая началу низкочастотной асимптоты

- соответствующая концу низкочастотной асимптоты

77. Для коррекции характеристик САР не применяют …

- запаздывающие устройства

- параллельные устройства

- инвариантные устройства

- обратную связь

- последовательные устройства

78. Если увеличивать коэффициент усиления разомкнутой системы, то величина статической ошибки астатической системы будет …

- равна нулю

- уменьшаться

- увеличиваться

- останется отрицательной

- останется положительной

79. Если в диапазоне частот, где ЛАЧХ разомкнутой системы больше нуля, число положительных (сверху вниз) переходов ЛФХ через прямую -180 градусов равно числу отрицательных (снизу вверх), то система в замкнутом состоянии …

- устойчива

- неустойчива

- на границе апериодической устойчивости

- на границе колебательной устойчивости

- требует дополнительной коррекции

80. Какой вариант коррекции позволяет существенно ослабить изменения параметров элементов и их нелинейностей?

- коррекция с обратной связью

- последовательная коррекция

- параллельная коррекция

- инвариантность

- увеличение общего коэффициента усиления

81. Построение низкочастотной части желаемой ЛАЧХ в методе ЛАХ определяется …

- заданной точностью

- заданным перерегулированием

- заданным быстродействием

- частотой среза

- по таблицам

82. Система, в которой кроме непрерывных звеньев содержится импульсное звено, называется …

- дискретной

- непрерывной

- замкнутой

- разомкнутой

- инвариантной

83. Систему управления образует …

- совокупность устройства управления и объекта управления

- устройство управления

- объект управления

- корректирующее устройство

- промышленный регулятор

84. Амплитудно-фазо частотная характеристика является …

- комплексной функцией

- случайной функцией

- детерминированной функцией

- функцией времени

- весовой функцией

85. Какай из законов управления не используется в чистом виде в промышленных регуляторах?

- Д

- И

- П

- ПИ

- ПИД

86. Система называется устойчивой, если после снятия возмущения система …

- возвращается в исходное состояние

- не возвращается в исходное состояние

- принимает новое установившееся состояние

- переходит в режим периодических колебаний

- переходит в следящий режим

87. Какими должны быть корни характеристического уравнения для устойчивой системы?

- с отрицательной действительной частью

- кратные

- с положительной действительной частью

- комплексно-сопряженные

- действительные

88. Какой показатель определяет запас устойчивости?

- степень затухания

- время регулирования

- коэффициент усиления

- постоянная времени

- статическая точность

89. Какие частотные характеристики используются при анализе систем управления на запас устойчивости по модулю и фазе?

- АФЧХ разомкнутой системы

- АФЧХ замкнутой системы

- АФЧХ объекта управления

- АФЧХ регулятора

- вещественные ЧХ системы

90. Какой показатель относится к группе прямых показателей качества?

- время регулирования

- степень устойчивости

- начальное отклонение

- коэффициент передачи

- запас устойчивости

91. Какие системы управления относятся к линейным?

- описываемые линейными дифференциальными уравнениями

- описываемые линейными алгебраическими уравнениями

- описываемые непрерывными функциями

- состоящие из последовательного соединения звеньев

- описываемые конечно-разностными уравнениями

92. Какой наибольший наклон имеет логарифмическая амплитудно-частотная характеристика усилительного звена?

- 0 дб/дек

- +20 дб/дек

- -20 дб/дек

- 45 градусов

- -45 градусов

93. Какой параметр является переменным в САУ с амплитудной модуляцией?

- амплитуда

- частота

- период

- фаза

- ширина импульса

94. Какой параметр является постоянным в САУ с частотной модуляцией?

- амплитуда

- частота

- фаза

- ширина импульса

- период

95. Что является фазо-частотной характеристикой САР?

- аргумент амплитудно-фазо частотной характеристики САР

- модуль амплитудно-фазо частотной характеристики САР

- мнимая часть комплексной передаточной функции

- зависимость отношения фаз от частоты колебаний

- действительная часть комплексной передаточной функции

96. Каковы корни характеристического уравнения устойчивой системы?

- все вещественные – отрицательные, а комплексные – с отрицательной вещественной частью

- все вещественные и положительные

- все вещественные – отрицательные, а комплексные – с положительной вещественной частью

- отсутствуют кратные корни

- все комплексные – с положительной вещественной частью

97. Для чего используется преобразование Лапласа?

- переход от дифференциальных уравнений к алгебраическим

- вычисление переходного процесса

- переход от нелинейных дифференциальных уравнений к линейным

- вычисление интеграла Лапласа

- отыскание оригинала функций

98. Что используется при определении устойчивости по критерию Гурвица?

- характеристическое уравнение

- корни характеристического уравнения

- частотная характеристика

- корневой годограф

- переходной процесс

99. Как называется звено с передаточной функцией W(p)=2?

- пропорциональное

- интегрирующее

- апериодическое

- звено чистого запаздывания

- консервативное

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| утверждаю: Зав. кафедрой _____________ Протокол № от | Кафедра «ФиАТПиП» Дисциплина: ТАУ |
| --- | --- |

Вопросы к экзамену

- Каковы основные задачи управления?

- Что такое система и большая система?

- В чем смысл системного подхода к анализу проблем управления?

- В чем состоит моделирование систем управления?

- Какова классификация моделей управления?

- Что такое кибернетические модели?

- Что такое иерархические системы управления?

- Что такое экспертные системы?

- Каковы основные понятия теории автоматического управления?

- Каковы принципы управленияи основы построенияавтоматических систем?

- Каковы виды автоматического управления и законы регулирования?

- Какова классификация САУ?

- Каковы основные технические требования к САУ?

- Каковы виды типовых воздействий и переходных процессов?

- Каковы задачи теории автоматического управления техническими    системами?

- Что такое математическое описание САУ?

- Каковы уравнения динамики и статики?

- Что такое линеаризация уравнений?

- Что такое передаточные функции и каковы их свойства?

- Каковы частотные характеристики автоматических систем?

- Какие динамические звенья называют типовыми?

- Как осуществляют преобразование структурных схем?

- Что такое переменные состояния  и каковы уравнения состояния динамической системы?

- Что такое управляемость и наблюдаемость?

- Что такое инвариантность и чувствительность?

- Каковы критерии устойчивости САУ?

- Что такое частотные критерии качества САУ?

- Каковы показатели качества автоматических систем?

- Как проводят анализ САУ при случайных воздействиях?

- В чем состоит исследование дискретных систем?

- Каковы способы квантованиясигналов и что такое решетчатая функция?

- Как формулируется теорема Котельникова?

- Как осуществляется выбор периода квантования?

- Что такое разностное уравнеие?

- Что такое Z- преобразование?

- Как определяются импульсные передаточные функции?

- В чем состоит анализ устойчивости цифровых систем?

- Какова точность цифровых систем?

- Как производится оценка качества цифровых  систем?

- В чем сущность процесса проектирования цифровых САУ?

- Как осуществляется прохождение непрерывного сигнала через ЭВМ?

- Задачи управления. Классификация систем. Примеры.

- Линеаризация уравнений. Передаточные функции звеньев САУ.

- Временные и частотные характеристики звеньев.

- Характеристики типовых звеньев САУ.

- Структурные звенья САУ. Передаточные функции САУ.

- Статика САУ. Линейные законы управления.

- Условия устойчивости линейных систем.

- Критерии устойчивости линейных систем.

- Метод D- разбиений.

- Точность Сау в типовых режимах.

- Коэффициенты ошибок.

- Корневые методы оценки качества.

- Частотные методы оценки качества.

- Интегральные методы оценки качества.

- Корректирующие устройства и их реализация.

- Инвариантные системы.

- синтез систем методом ЛАХ.

- Математический аппарат дискретных систем.

- Z- преобразование и его свойства.

- Передаточные функции дискретных систем.

- Устойчивость дискретных систем.

- Качество дискретных систем.

- Реализация цифровых фильтров.

- Преобразование характеристик случайных сигналов линейных САУ.

- Расчет ошибок САУ при случайных воздействиях.

- Синтез САУ при известной структуре.

- Синтез САУ при неизвестной структуре.

- Метод фазовой плоскости.

- Метод гармонической линеаризации.

- Определение параметров автоколебаний в нелинейных системах.

- Методы определения устойчивости в нелинейных системах.

- Диаграммы качества нелинейных систем.

- Метод статистической линеаризации.

- Постановка задачи оптимального управления.

- Уравнение Эйлера и его применение.

- Задачи на условный экстремум.

- Принцип максимума Понтрягина.

- Метод динамического программирования Беллмана.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

# Временные и частотные характеристики звеньев.

# Устойчивость дискретных систем.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

# Характеристики типовых звеньев САУ.

# Качество дискретных систем.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

# Структурные звенья САУ. Передаточные функции САУ.

# Реализация цифровых фильтров.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

# Статика САУ. Линейные законы управления.

# Преобразование характеристик случайных сигналов линейных САУ.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

# Условия устойчивости линейных систем.

# Расчет ошибок САУ при случайных воздействиях.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

# Критерии устойчивости линейных систем

# Синтез САУ при известной структуре.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

# Точность САУ в типовых режимах.

# Метод фазовой плоскости.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

# Коэффициенты ошибок.

# Метод гармонической линеаризации.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

# Частотные методы оценки качества.

# Методы определения устойчивости в нелинейных системах.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

# Корректирующие устройства и их реализация.

# Метод статистической линеаризации.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

# 1. Математический аппарат дискретных систем.

# 2. Постановка задачи оптимального управления.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

# 1. Задачи управления. Классификация систем. Примеры.

# 2. Диаграммы качества нелинейных систем.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

# 1. Линеаризация уравнений. Передаточные функции звеньев САУ.

# 2. Метод динамического программирования Беллмана.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

# 1. Метод D-разбиений.

# 2. Передаточные функции дискретных систем.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

# 1. Корневые методы оценки качества.

# 2. Синтез САУ при неизвестной структуре.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

# 1. Z-преобразование и его свойства.

# 2. Задачи на условный экстремум.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

# 1. Инвариантные системы.

# 2. Принцип максимума Понтрягина.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от________ | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

# 1. Интегральные методы оценки качества.

# 2. Уравнение Эйлера и его применение.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________ | Дисциплина: Теория автоматического управления |
| Протокол №__ от | Специальность: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

# 1. Синтез систем методом ЛАХ.

# 2. Определение параметров автоколебаний в нелинейных системах.

Преподаватель:                            	Семеновых В. И.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных образовательных технологий и оценочных средств. Перечень используемых образовательных технологий и оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в рабочей программе дисциплины. В следующей таблице представлено описание возможных видов контрольных мероприятий.

| Виды занятий и контрольных мероприятий | Оцениваемые результаты обучения | Описание процедуры оценивания |
| --- | --- | --- |
| Посещение лекций | Знание теоретического материала по пройденным темам | Проверка конспектов лекций, тестирование |
| Выполнение практических (лабораторных) работ | Основные умения и навыки, соответствующие теме работы | Проверка отчёта, защита выполненной работы, тестирование |
| Самостоятельная работа (выполнение индивидуальных, дополнительных или творческих заданий) | Знания, умения и навыки, сформированные во время самоподготовки | Проверка полученных результатов, рефератов, тестирование |
| Курсовая работа | Знания, умения и навыки, соответствующие изученной дисциплине | Защита курсовой работы. |
| Промежуточная аттестация | Знания, умения и навыки, соответствующие изученной дисциплине | Экзамен или зачёт, с учётом результатов текущего контроля, в традиционной форме или компьютерное тестирование |

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.