4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма

| 1. Наименование результата: |
| --- |
| Потенциометрический метод оценки реакционной способности остаточного лигнина при взаимодействии с диоксидом хлора |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |
| теория |  |  |  | методика, алгоритм | + |
| метод | + |  |  | технология |  |
| гипотеза |  |  |  | устройство, установка, прибор, механизм |  |
| другое (расшифровать): |  | вещество, материал, продукт |  |
|  |  | штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |
|  | система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) |  |
|  | программное средство, база данных |  |
|  | другое (расшифровать): |
| Метод получения и обработки полулогарифмических анаморофоз кинетических кривых |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |
| Безопасность и противодействие терроризму |  |
| Индустрия наносистем |  |
| Информационно-телекоммуникационные системы |  |
| Науки о жизни |  |
| Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |
| Рациональное природопользование |  |
| Транспортные и космические системы |  |
| Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика |  |
| 4. Коды ГРНТИ: |  |
| 5. Назначение: |
| Оценка реакционной способности лигноцеллюлозного материала по отношению к диоксиду хлора для моделирования оптимальных схем комбинированной отбелки целлюлозы, отличающихся минимумом затрат реагентов и технологической эффективностью |
| 6. Описание, характеристики: |
| Суть метода заключается в непрерывном измерении редокс потенциала платинового электрода, помещенного в перемешиваемую разбавленную суспензию лигноцеллюлозного материала, обрабатываемую диоксидом хлора в условиях избытка органического субстрата, в качестве которого используют небеленую или полубеленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород древесины, порошковые материалы, содержащие лигнин и т.п. Значения потенциала регистрируются в виртуальный журнал (с шагом от 1 с и более) и подвергаются статистической обработке с использованием компьютерных программ. Оборудование и материалы – иономер с программным обеспечением, комбинированный платиновых-хлорсеребряный электрод, диоксид хлора. |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |
| Возможность изучения быстрых реакций диоксида хлора с остаточным лигнином, протекающих за 10-100 с и более, оперативность, отсутствие длительных аналитических работ (иодометрии), высокая точность и воспроизводимость измерений, микроуровень концентраций токсичного диоксида хлора (максимально 0,0001 М), что обеспечивает безопасность работы). Других способов для изучения быстрых реакций диоксида хлора в непрозрачных средах не известно. |
| 8. Область(и) применения: |
| Исследования, анализ и разработка новых схем комбинированной отбелки целлюлозы с использованием диоксида хлора |
| 9. Правовая защита: |
| Не требуется |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |
| Используется в учебном процессе, дипломном проектировании (НИР), имеются публикации в рецензируемых журналах, входящих в международную базу данных (WoS и др.) |
| 11. Авторы: |
| В. А. Демин ….(студенты – дипломники) |

Заместитель руководителя вуза (организации)	____________________ (Ф.И.О.)

по научной работе	(подпись)

4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма

| 1. Наименование результата: |
| --- |
| Победа в конкурсе исследовательских грантов по биоэнергетике, объявленного АНО ДО «Центр «Экологически чистое производство» |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |
| теория |  |  |  | методика, алгоритм | V |
| метод |  |  |  | технология |  |
| гипотеза |  |  |  | устройство, установка, прибор, механизм |  |
| другое (расшифровать): |  | вещество, материал, продукт |  |
|  |  | штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |
|  | система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) |  |
|  | программное средство, база данных | V |
|  | другое (расшифровать): |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |
| Безопасность и противодействие терроризму |  |
| Индустрия наносистем |  |
| Информационно-телекоммуникационные системы |  |
| Науки о жизни |  |
| Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |
| Рациональное природопользование | V |
| Транспортные и космические системы |  |
| Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика |  |
| 4. Коды ГРНТИ: | 66.31.91 |
| 5. Назначение: |
| разработка технико-экономического обоснования производства древесного топлива для малых предприятий. |
| 6. Описание, характеристики: |
| Технико-экономическое обоснование производства древесного топлива для малых предприятий включает: 1. Описание структуры и объёма использования древесины на малом предприятии; 2. Определение объёмов производства древесного топлива при существующем технологическом процессе переработки древесины; 4. Технико-экономический анализ производства древесного топлива (пеллет и брикетов) в условиях предприятия; 5. Рекомендации малому предприятию о возможных вариантах реализации проекта; 6. Программа по определению экономической эффективности производства древесного топлива. |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |
| 8. Область(и) применения: |
| Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, малые лесопильно-деревообрабатывающие предприятия. |
| 9. Правовая защита: |
| Планируется оформить патент на программу по определению экономической эффективности производства древесного топлива. |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |
| Выполнены работы по сырьевому планированию производства древесного топлива: – изучены технологические процессы лесопиления малых предприятий; структура и объём использования древесины; – определены объёмы дополнительного сырья, т. е. сырья, пригодного для производства древесного топлива (пеллет и брикетов); – определены основные параметры технологической линии по производству древесного топлива (пеллет и брикетов) для условий работы малого предприятия; – разработан алгоритм для программы по определению объёмов дополнительного сырья и сырьевому планированию цеха по производству древесного топлива. Окончательная готовность не позднее 01 сентября 2017 года. |
| 11. Авторы: |
| Ракин Дмитрий Васильевич студент 2 курса факультета лесного и сельского хозяйства, направление «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», профиль «Лесоинженерное дело»; Цыгарова Марина Валентиновна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Лесное хозяйство и деревообработка» |

Заместитель руководителя вуза (организации)	____________________ (Ф.И.О.)

по научной работе	(подпись)

4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма

| 1. Наименование результата: |
| --- |
| «ЦБП: эффективность биологической очистки сточных вод» |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |
| теория |  |  |  | методика, алгоритм |  |
| метод | + |  |  | технология | + |
| гипотеза |  |  |  | устройство, установка, прибор, механизм |  |
| другое (расшифровать): |  | вещество, материал, продукт |  |
| ЦБП: биологическая очистка сточных вод |  | штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |
|  | система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) |  |
|  | программное средство, база данных |  |
|  | другое (расшифровать): |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |
| Безопасность и противодействие терроризму |  |
| Индустрия наносистем |  |
| Информационно-телекоммуникационные системы |  |
| Науки о жизни |  |
| Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |
| Рациональное природопользование | + |
| Транспортные и космические системы |  |
| Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика |  |
| 4. Коды ГРНТИ: | 61.01.91 |
| Цель проекта – ознакомление с наилучшими доступными технологиями ЦБП, через публикации результатов в отраслевых журналах, патентах на изобретения, в частности с эффективностью биологической очистки. |
| 6. Описание, характеристики: |
| 1. На территории учебно-лабораторного центра Сыктывкарского лесного института планируется разместить несколько учебно-производственных комплексов альтернативной энергетики: -тепловой насос; - водогрейный котел 0,5 МВт; - электрогазогенератор 10 кВт. 2. Создать испытательную лабораторию аттестации биотоплива. 3. Данным проектом предусматривается перевод на качественно новый уровень подготовки инженерных кадров по направлениям: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 35.03.06 «Агроинженерия», «Электрооборудование и электротехнологии» и 18.03.01 «Химическая технология» 20.03.01 «Техносферная безопасность». 4.Научно-образовательный полигон обеспечит создание современной экспериментальной базы для проведения научных исследований по заказам промышленных предприятий. |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |
| 1. «Стратегия экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020», утверждена постановлением Правительства Республики Коми 27 марта 2006 года № 45. 2. Долгосрочная Республиканская целевая программа: «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми» утверждена постановлением Правительства Республики Коми 30 сентября 2011 года № 425. Сроки реализации: 2012-2016 гг. 3. Концепция по обращению с отходами производства и потребления в Республике Коми, утверждена распоряжением Правительства Республики Коми от 16.10.2012 года № 408-р. 4. «Схема размещения и развития производительных сил в Республике Коми на период до 2020 года». Распоряжение Правительства республики Коми от 14.02.2014 года № 39-р. 5. «План развития биоэнергетики в Республике Коми» Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми. Сроки реализации: первый этап – 2014/2016 гг.; второй этап – 2016/2020. 6. Региональная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010-2020 годы)», утверждена Правительством Республики Коми от 30.07.2010 г. № 241. |
| 8. Область(и) применения: |
| Экология. Соблюдение ПДК для веществ, содержащихся в сточных водах производства. |
| 9. Правовая защита: |
| Эффективность биологической очистки заслуживает серьезного внимания, поскольку в сточных водах производства не по всем показателям соблюдается ПДК. Необходимо предусматривать, что вещества сточных вод должны поочередно подвергаться переработке анаэробными и анаэробными бактериями. При этом следует создавать оптимальный режим, как для анаэробных, так и для анаэробных процессов. |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |
| Разработана экологически безопасная технология отбелки целлюлозы с сокращением в 3 раза расхода диоксида хлора по схеме мягкой ECF-отбелки: КЩО — H2SO4 — П — Д (0,5%) — Пщ, где КЩО ( кислородно-щелочная обработка, П ( пероксид водорода в щелочной среде в присутствии стабилизатора, Д( диоксид хлора, Пщ ( пероксид водорода в щелочной среде (действующий патент на изобретение №. 2413046 РФ и информация о эколого-экономических преимуществах разработанной технологии в журнале ЦБК, 2015 и 2016 г). Известен вариант повышения эффективности биологической очистки стоков производства, а именно, что остаточный пероксид водорода вызывает окислительный стресс микроорганизмов за счет активизации фермента пироксидазы, участвующей в биодеструктивных процессах. Пероксидаза катализирует окисление токсичных органических соединений анаэробами (фенол, пирокатехин, пирогаллол, гидрохинон, резорцин, гваякол, ароматические кислоты и другие соединения). Таким образом, следует ожидать повышения эффективности биологической очистки при содержании остаточного пероксида водорода по разработанной схеме (0,21 мг/л) в фильтратах 2 ступени отбелки. |
| 11. Авторы: |
| Руководитель проекта – Жиделева Валентина Васильевна, д.э.н., профессор. Разработчик проекта – Федорова Эльвира Ильинична, к.х.н., доцент кафедры «Химия и химическая технология»». |

Начальник отдела обеспечения образовательной,	____________________ (Хохлова Е. В.)

научной и инновационной деятельности                                           (подпись)

| 2. Наименование результата: |
| --- |
| «Обоснование параметров колесного трелевочного трактора с целью снижения «паразитной» составляющей циркулирующей мощности в трансмиссии» |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |
| теория |  |  |  | методика, алгоритм |  |
| метод |  |  |  | технология |  |
| гипотеза |  |  |  | устройство, установка, прибор, механизм | + |
| другое (расшифровать): |  | вещество, материал, продукт |  |
|  |  | штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |
|  | система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) | + |
|  | программное средство, база данных |  |
|  | другое (расшифровать): |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |
| Безопасность и противодействие терроризму |  |
| Индустрия наносистем |  |
| Информационно-телекоммуникационные системы |  |
| Науки о жизни |  |
| Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |
| Рациональное природопользование | + |
| Транспортные и космические системы |  |
| Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика |  |
| 4. Коды ГРНТИ: |  |
| 5. Назначение: |
| Повышение эффективности трелевочных тракторов колесной формулой 4К4, 6К6 за счет снижения влияния «паразитной» составляющей циркулирующей мощности. |
| 6. Описание, характеристики: |
| Проведен анализ условий применяемости блокированного привода трелевочных тракторов колесной формулы 4К4 и 6К6. На основе физического и математического моделирования и натурального эксперимента в реальных условиях сделано теоретическое и экспериментальное обоснование рациональных конструктивных и эксплуатационных параметров трактора колесной формулы 4К4 и 6К6 в режиме блокированного привода, влияющих на величину «паразитной» составляющей мощности, циркулирующей в его трансмиссии, увеличивающей износ частей трансмиссии, нагрузку на двигатель, а также расход топлива. |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |
| Проект необходим для использования полученных параметров при выборе покупаемой техники, при выборе режимов работы трелевочных тракторов, при конструировании транспортных систем с полным приводом и улучшении конструкции имеющихся трелевочных тракторов, в целях экономии энергетической составляющей: топлива, запасных частей; повышения управляемости техникой; использования данных для других видов техники с блокированным приводом в лесной, агропромышленной, строительной, транспортной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве, как в Республике Коми, так и в регионах России. |
| 8. Область(и) применения: |
| Лесопромышленный комплекс; Строительный комплекс; Агропромышленный комплекс; Транспортный комплекс; Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 9. Правовая защита: |
| Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 05.06.2014г. приказ Министерства образования и науки №75/нк от 02.02.2015г. |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |
| Проведено изучение (НИОКР), разработаны рекомендации и методика реализации; на стадии разработки улучшение конструкций полноприводных машин и патентование интеллектуальной собственности, наличие технико-экономических расчетов по затратам топлива от действия «паразитной» составляющей циркулирующей мощности в трансмиссии трелевочных тракторов с блокированным приводом |
| 11. Авторы: |
| Научный руководитель - профессор, д.т.н., Кочнев А.М., профессор кафедры ТЛЗП Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, разработчик - к.т.н., Сивков Е.Н, доцент кафедры МиОЛК Сыктывкарского лесного института. |

Начальник отдела обеспечения образовательной,	____________________ (Хохлова Е. В.)

научной и инновационной деятельности                                           (подпись)

| 3. Наименование результата: |
| --- |
| «Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду в ЦБП» |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |
| теория |  |  |  | методика, алгоритм |  |
| метод |  |  |  | технология | + |
| гипотеза |  |  |  | устройство, установка, прибор, механизм |  |
| другое (расшифровать): |  | вещество, материал, продукт |  |
|  |  | штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |
|  | система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) | + |
|  | программное средство, база данных |  |
|  | другое (расшифровать): |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |
| Безопасность и противодействие терроризму |  |
| Индустрия наносистем |  |
| Информационно-телекоммуникационные системы |  |
| Науки о жизни |  |
| Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |
| Рациональное природопользование | + |
| Транспортные и космические системы |  |
| Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика |  |
| 4. Коды ГРНТИ: |  |
| 5. Назначение: |
| Снижения токсичности стоков отбельного производства. |
| 6. Описание, характеристики: |
| Россия – единственная страна с развитой целлюлозно-бумажной промышленностью, не только не имеющая нормативов на сброс АОХ, но и не контролирующая хлорорганику в стоках, включая хлорфенолы. Исследование локальной очистки сточных вод обусловлено необходимостью деструкции фенольных структур, содержание которых выше, чем при разработанной технологии отбелки. Проект предусматривает воздействие на стоки различными окислителями, а именно озоном, пероксидом водорода, включая сочетание этих реагентов с УФ-излучением. Количественное содержание фенолов до и после окисления определяется методом фотометрии. Метод дифференциальной спектрофотометрии показывает снижение поглощения за счет деструктивных процессов при действии различных окислителей. Предусмотрена сравнительная оценка физико-химических методов локальной очистки фильтратов отбелки на основе расчета материального и теплового баланса. Расчет предусматривает очистку объемов фильтратов в соответствии с производительностью производственного потока. |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |
| Проект необходим для использования полученных параметров при выборе покупаемой техники, при выборе режимов работы трелевочных тракторов, при конструировании транспортных систем с полным приводом и улучшении конструкции имеющихся трелевочных тракторов, в целях экономии энергетической составляющей: топлива, запасных частей; повышения управляемости техникой; использования данных для других видов техники с блокированным приводом в лесной, агропромышленной, строительной, транспортной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве, как в Республике Коми, так и в регионах России. |
| 8. Область(и) применения: |
| Экология. Защита окружающей среды ЦБП РФ |
| 9. Правовая защита: |
| Получен в 2011 г. патент «Способ отбелки целлюлозы», № 2413046 (восстановлен до 2029 г.), в котором расход диоксида хлора составляет 5 кг/т). |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |
| В 2008 г. были представлены АО Монди СЛПК рекомендации по сокращению в 3 раза расхода диоксида хлора, учитывая его высокий расход 13(16 кг/т: особое мнение председателя экспертной комиссии по проекту «Степ». Основные показатели проекта: Для уменьшения ущерба, причиненного окружающей среде, который в 7,67 раз превышает плату за загрязнение водных объектов в ЦБП, при функционировании на производстве пятиступенчатой ECF-отбелки с расходом диоксида хлора 13-16 кг/т (на трёх ступенях) на хвойном потоке, комбинированным противотоком, без локальной очистки фильтратов, разработано предложение: переход к четырёхступенчатой мягкой ECF-отбелке с расходом диоксида хлора 5 кг/т (на одной ступени) на хвойном потоке. В результате будет достигнуто: 1. Уменьшение содержания фенолов – вещества 2 класса опасности (на 62%), хлорорганических соединений, которые не подвергаются биодеструкции, хлорид-ионов, которые вызывают коррозию оборудования; 2. Снижение объёма фильтратов, которые поступают на биологическую очистку, на 19,5% (это косвенно повысит её эффективность). 3. Снижение потребления свежей фильтрованной воды в отбельном цехе на хвойном потоке на 6,9%. 4. Результаты локальной очистки фильтратов будут представлены после сравнительной оценки действия различными окислителями. |
| 11. Авторы: |
| Руководитель проекта – Федорова Эльвира Ильинична., к.х.н., доцент, профессор кафедры «ЦБП, ЛХ и ПЭ» Сыктывкарского лесного института. |

Начальник отдела обеспечения образовательной,	____________________ (Хохлова Е. В.)

научной и инновационной деятельности                                           (подпись)

4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма

| 1. Наименование результата: |
| --- |
| Обоснование целесообразности организации в Республике Коми производства мобильных средств малой механизации и инструментов для лесной отрасли |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |
| теория |  |  |  | методика, алгоритм |  |
| метод |  |  |  | технология |  |
| гипотеза |  |  |  | устройство, установка, прибор, механизм | + |
| другое (расшифровать): |  | вещество, материал, продукт |  |
| производство |  | штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |
|  | система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) |  |
|  | программное средство, база данных |  |
|  | другое (расшифровать): |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |
| Безопасность и противодействие терроризму |  |
| Индустрия наносистем |  |
| Информационно-телекоммуникационные системы |  |
| Науки о жизни |  |
| Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |
| Рациональное природопользование | + |
| Транспортные и космические системы |  |
| Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика |  |
| 4. Коды ГРНТИ: |  |
| 5. Назначение: |
| Цель исследования заключается в определении на основании всестороннего научного анализа возможности и целесообразности организации производств мобильных средств малой механизации и инструментов на производственных площадках Республики Коми для лесной отрасли, а также в изучении возможностей: диверсификации существующих и развитие новых машиностроительных производств, включая инновационные, в Республике Коми; повышения эффективности проведения лесохозяйственных работ, таксации леса на основе внедрения мобильных средств малой механизации, новых технологий и инструментов; создания условий для развития производств по осуществлению подсочки и сбора живицы в Республике Коми. |
| 6. Описание, характеристики: |
| 1. Анализ существующей производимой техники в ведущих странах и России средств малой механизации, инструментов для лесовосстановления, защиты и экологии леса, ухода за лесом, таксации лесов; подсочки и сбора живицы: рассмотрение технических и эксплуатационных характеристик существующих средств малой механизации и инструментов; проведение оценки рынка средств малой механизации и инструментах; 2. Обоснование предложения по организации производств мобильных средств малой механизации и инструментов для лесной отрасли в Республике Коми. |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |
| Определение возможности и целесообразности организации производств мобильных средств малой механизации и инструментов в Республике Коми для лесной отрасли по основным направлениям. Проведение анализа рынков: описание потребителей, объемы спроса, обзор основных производителей, определение преимуществ при организации производства предлагаемой продукции. |
| 8. Область(и) применения: |
| Лесопромышленный комплекс |
| 9. Правовая защита: |
| Возрождение отечественного производства мобильных средств малой механизации и инструментов направлено на решение задач импортозамещения, промышленной экологии, социально-экономических и демографических проблем (закрепления молодых кадров в лесных районах и улучшения качества жизни населения Республики Коми). Для этого имеются все возможности, а именно: наличие рабочих рук и сравнительно невысокие капитальные затраты для организации производств. Кроме того, можно говорить о том, что рационально построенная стратегия стимулирования развития производств мобильных средств малой механизации и инструментов в Республике Коми позволит эффективно использовать имеющиеся конкурентные преимущества, связанные с ресурсным потенциалом и занятостью населения. |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |
| В соответствии с техническим заданием был спроектирован, разработан и испытан опытный образец посадочной трубы для посадки сеянцев с закрытой корневой системой. Данный образец имеет конкретные технические характеристики, не уступающие по своим значениям основным производителям, также разработана и представлена конструкторская документация. С учетом необходимого оборудования и технологии обоснованы предложения по размещению изготовления данного вида изделии на базе ООО «СМЗ реал», производственные помещения которого расположены в г. Сыктывкаре. Не исключается также возможность изготовления посадочной трубы на базе других организаций, имеющих необходимое сварочное и сопутствующее оборудование и технологии. |
| 11. Авторы: |
| Руководитель проекта – к.т.н., доцент кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» Сыктывкарского лесного института Свойкин Владимир Федорович . |

Начальник отдела обеспечения образовательной,	____________________ (Хохлова Е. В.)

научной и инновационной деятельности                                           (подпись)

4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма

| 1. Наименование результата: |
| --- |
| Использование древесных отходов для производства электрической энергии |
| 2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) |
| 2.1. Результат фундаментальных научных исследований | 2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок |
| теория |  |  |  | методика, алгоритм |  |
| метод |  |  |  | технология | + |
| гипотеза |  |  |  | устройство, установка, прибор, механизм |  |
| другое (расшифровать): |  | вещество, материал, продукт |  |
|  |  | штаммы микроорганизмов, культуры клеток |  |
|  | система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная) |  |
|  | программное средство, база данных |  |
|  | другое (расшифровать): |
| 3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: |
| Безопасность и противодействие терроризму |  |
| Индустрия наносистем |  |
| Информационно-телекоммуникационные системы |  |
| Науки о жизни |  |
| Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники |  |
| Рациональное природопользование |  |
| Транспортные и космические системы |  |
| Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика | + |
| 4. Коды ГРНТИ: |  |
| 5. Назначение: |
| Распространение передового опыта внедрения новой техники и прогрессивных технологий, а также обеспечения отработки практических навыков работы на реальном производственном оборудовании. На примере электростанции с. Дзель МО МР «Усть-Кулом» Республики Коми обосновано применение паротурбинных установок с органическими рабочими телами для децентрализованного обеспечения сельского поселения электрической энергией при использовании в качестве топлива древесных отходов. |
| 6. Описание, характеристики: |
| Для модернизации системы децентрализованного электроснабжения лесного поселка предложен перевод дизельной электростанции на биотопливо путем установки турбины на органическом цикле Ренкина (ОРЦ), работающей в паре с термомасляным котлом для выработки 0,6 МВт электро- и 2,6 МВт тепловой энергии. Определены основные характеристики тепловой схемы газопаровой установки с промежуточным термомасляным контуром и органическим рабочим телом, обеспечивающие выработку в паровой турбине требуемой мощности для покрытия собственных нужд п. Дзель МО МР «Усть-Кулом» Республики Коми. |
| 7. Преимущества перед известными аналогами: |
| Применение органических рабочих тел имеет преимущества по сравнению с водяным паром, а именно: отсутствие вакуума в установке; меньшие габариты и более высокие значения КПД турбомашин; возможность использования прямоточного котла, упрощающего энергетическую установку; отсутствие коррозии элементов установки и эрозии лопаток турбины; ниже температура замерзания. После реализации проекта негативное воздействие на окружающую среду снизится за счет уменьшения вредных выбросов котельной при переходе от сжигания дизельного топлива на сжигание древесных отходов. |
| 8. Область(и) применения: |
| Топливно-энергетический комплекс Лесопромышленный комплекс Экология. Защита окружающей среды |
| 9. Правовая защита: |
| 1. Шкурлей Н. И. Безнасосная регенерация фильтров [Текст]: рационализаторское предложение // Н. И. Шкурлей, Е. С. Князьков – Сыктывкарский лесной институт – 6.04.2016 – (в печати). 2.Леканова Т. Л. Обоснование эффективности внедрения энергосберегающих технологий в индивидуальной системе теплоснабжения [Электронный ресурс]: электронный журнал // Т. Л. Леканова А. В. Андронов. Современные проблемы науки и образования - 2014. – № 6. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/pdf/2014/6/357.pdf -8 с. 3. Леканова Т. Л. Методология и практика чистого производства [Текст]: учеб. пособие // О. А. Конык, В. В. Жиделева, В. С. Пунгина [и др.]; отв. ред. В. В. Жиделева. - Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – 196 с. 4. Леканова Т. Л. Эколого-экономическое обоснование перевода котельной СЛИ на древесные отходы [Электронный ресурс]: науч. электрон. изд. // Т. Л Леканова., П. В .Мусихин. Февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2013 году (Сыктывкар, 18–20 февр. 2014 г.) / Сыктывкар : СЛИ, 2014. – С. 444-452. |
| 10. Стадия готовности к практическому использованию: |
| Проведено изучение (НИОКР), составлен бизнес-план проекта; выполнен габаритный чертеж электростанции для выработки 0,6 МВт электро- и 2,6 МВт тепловой энергии. на биотопливе с топливным складом; определена стоимость оборудования мини-ТЭЦ с термомасляным котлом и турбогенератором на органическом цикле Ренкина (ОРЦ) (ООО «Ковровские котлы» Владимирская обл., г. Ковров). |
| 11. Авторы: |
| Руководитель проекта – Гурьева Любовь Александровна, к.ю.н., доцент. Разработчик проекта – Леканова Тамара Леонардовна, доцент кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». |

Заместитель руководителя вуза (организации)	____________________ (Хохлова Е. В.)

по научной работе	(подпись)