МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ ________________________ Л. А. Гурьева «___» _________________________ 20 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине (модулю)

«Электрические машины»

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Сыктывкар 202__

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Электрические машины» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 144 от 28.02.2018.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Таблица 3.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-4 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | ОПК-4.3. Применяет знания основ теории электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами ОПК-4.5. Анализирует установившиеся режимы работы трансформаторов и вращающихся электрических машин различных типов, использует знание их режимов работы и характеристик ОПК-4.6 Применяет знания функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов | Знать: режимы работы трансформаторов и вращающихся электрических машин различных типов Уметь Анализирует установившиеся режимы работы трансформаторов и вращающихся электрических машин различных типов, использует знание их режимов работы и характеристик Владеть: Применяет знания основ теории электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами; Применяет знания функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, тестирование, опрос, контрольная работа, решение заданий на практических занятиях |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

- Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные задания |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| Лабораторные работы | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Описание лабораторных работ |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, лабораторных работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде контрольной работы - для заочной формы обучения.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных работ.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

Тестовые материалы, используемые при контроле знаний студентов

1. Средняя мощность графика нагрузки равна:

а) 1,5 кВт; б) 2 кВт; в) 2,5 кВт; г) 3 кВт.

2. Годовое число часов использования максимума нагрузки для сельских 

электрических сетей составляет:

а) 1000 – 3000 час/год;

б) 3000 – 5000 час/год;

в) 5000 – 7000 час/год;

г) свыше 7000 час/год;

3. Номинальное напряжение сельских распределительных электрических сетей:

а) 5 кВ

б) 10 кВ

в) 15 кВ

г) 35 кВ

4. По графику нагрузки суточное потребление электроэнергии составляет:

г) 360 кВтч;

в) 240 кВтч;

б) 480 кВт

а) 300 кВт

5. Нагрузка потребителей какой группы носит в большей степени сезонный характер:

а) животноводство;

б) растениеводство;

в) коммунально-бытовые потребители;

г) жилые дома.

6. Какие опоры ВЛ в нормальном режиме работы испытывают минимальные 
горизонтальные механические нагрузки:

а) анкерные;

б) промежуточные;

в) концевые;

г) угловые.

7. Для проводников ВЛ сельского типа используют материал:

а) медь;

б) алюминий;

в) сталь;

г) никель.

8. Размер X для воздушной линии называется:

а) стрела провеса;

б) габарит линии;

в) пролет линии;

г) анкерный пролет.

9. Один из наружных слоев кабеля 10(6) кВ из витков стальной ленты называют:

а) защита;

б) изоляция;

в) оболочка;

г)броня.

10. Величина сечения проводов электропередачи в большей степени влияет на:

а) активное сопротивление;

б) индуктивное сопротивление;

в) емкостную проводимость;

г) зарядную мощность.

11. График зависимости потерь активной мощности в трансформаторе от передаваемой полной мощности имеет вид:

12. Расшифруйте аббревиатуру РПН для силового трансформатора:

а) работа под напряжением;

б) регулирование под нагрузкой;

в) режим полной нагрузки;

г) ремонт произвести невозможно.

13. Какая величина не является показателем качества электроэнергии:

а) отклонение частоты;

б) несинусоидальность формы кривой напряжения;

в) коэффициент мощности;

г) несимметрия 3-х фазной системы напряжения.

14. Какие устройства не используют для компенсации реактивной мощности:

а) батареи конденсаторов;

б) разрядники;

в) реакторы;

г) синхронные компенсаторы.

15. Что не является следствием компенсации реактивной мощности:

а) снижение активных потерь;

б) повышение cosφ

в) снижение отклонения напряжения;

г) снижение потребления активной мощности.

16. Какой аппарат не защищает сеть от перегрузок:

а) автомат с тепловым расцепителем;

б) автомат с электромагнитным расцепителем;

в) предохранитель;

г) автомат с комбинированным расцепителем.

17. На ВЛ–0,4 кВ используются изоляторы:

а) опорно-стержневые;

б) подвесные тарельчатые;

в) штыревые;

г) проходные.

18. На ВЛ–35; 110; 220 кВ используются изоляторы:

а) опорно-стержневые;

б) подвесные тарельчатые;

в) штыревые;

г) проходные.

19. Для ввода в здания и сооружения используются изоляторы:

а) опорно-стержневые;

б) подвесные тарельчатые;

в) штыревые;

г) проходные.

20. Для отключения токов нагрузки используют:

а) отделитель;

б) разъединитель;

в) выключатель;

г) короткозамыкатель.

21. Для отключения токов к.з. используют:

а) отделитель;

б) разъединитель;

в) выключатель;

г) короткозамыкатель.

22. Для включения и отключения цепи без тока, а также для создания видимого разрыва используют:

а) отделитель;

б) разъединитель;

в) выключатель;

г) короткозамыкатель.

23. От наведенных перенапряжений воздушные линии защищают:

а) выключатели;

б) разрядники;

в) трансформаторы тока;

г) разъединители.

24. От наведенных перенапряжений оборудование подстанций защищают:

а) выключатели;

б) короткозамыкатели;

в) разрядники;

г) разъединители.

25. Укажите условное обозначение отделителя на схемах:

а)				б)		       в)			г)


26. Укажите условное обозначение короткозамыкателя на схемах:



              а)                                     б)                                    в)                                  г)

27. Для защиты отходящих линий 0,4 кВ на КТП при перегрузках и межфазных к.з. применяют:

а) трубчатый разрядник;

б) автоматический воздушный выключатель;

в) вентильный разрядник;

г) трансформатор тока.

28. Для отключения цепи в безтоковую паузу применяют:

а) предохранитель;

б) короткозамыкатель;

в) отделитель;

г) выключатель.

29. Для ограничения токов короткого замыкания используют:

а) реакторы;

б) короткозамыкатели;

в) отделители;

г) выключатели.

30. Для понижения высокого напряжения до значений, удобных для измерительных приборов и реле, используют:

а) регулятор под нагрузкой (РПН);

б) трансформатор тока;

в) трансформатор напряжения;

г) переключатель без возбуждения (ПБВ).

31. Для уменьшения первичного тока до значений, удобных для измерительных приборов и реле, используют:

а) регулятор под нагрузкой (РПН);

б) трансформатор тока;

в) трансформатор напряжения;

г) переключатель без возбуждения (ПБВ).

ЗАДАНИЕ  НА  КОНТРОЛЬНУЮ  РАБОТУ

Задание 1.

Однофазный трансформатор характеризуется следующими номинальными величинами: мощность Sн; высшее (первичное) напряжение U1н ; низшее (вторичное) напряжение U2н ; мощность потерь холостого хода P0 (при U1 = U1н ). Коэффициенты мощности: при холостом ходе cosφ10 , при коротком замыкании cosφ1к. Процентное значение напряжения короткого замыкания uk =5,5%.

Определить:

а) ток холостого хода трансформатора;

б) коэффициент трансформации;

в) параметры полной схемы замещения трансформатора;

г) напряжение U2 , если к трансформатору присоединить приёмник энергии с параметрами Zн , cosφн ;

Начертить схему замещения трансформатора и нанести на ней параметры всех элементов схемы.

Указания:

1) Принять, что в опыте холостого хода реактивное сопротивление первичной обмотки мало по сравнению с реактивным сопротивлением намагничивающей ветви.

2) Принять , что в опыте короткого замыкания мощность потерь делится поровну между первичной и вторичной обмотками.

Данные к задаче:

| Sн кВ×А | U1н кВ | U2н В | cosφ10 | cosφ1к | Р0 Вт | ZН Ом | cosφн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 6 | 525 | 0,1 | 0,48 | 350 | 15 | 0,8 |

Задание 2.

Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением характеризуется следующими номинальными величинами: напряжение UH ; мощность на валу РН ; частота вращения якоря nH ; КПД ηН ; сопротивление цепи якоря RЯ ; сопротивление цепи возбуждения RВ .

Определить:

а) частоту вращения якоря при холостом ходе;

б) частоту вращения якоря при номинальном моменте на валу двигателя и включении в цепь якоря добавочного сопротивления, равного 3RЯ .

Построить естественную и искусственную механические характеристики n(M) электродвигателя.

Указание: реакцией якоря и током холостого хода якоря пренебречь.

Данные к задаче:

| Uн В | Рн кВт | nH об/мин | ηН % | RЯ Ом | RВ Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 2,2 | 3000 | 80 | 0,48 | 110 |

Задание 3.

Асинхронный двигатель с фазным ротором приводит во вращение подъёмный механизм. Номинальные величины, характеризующие двигатель: мощность РН; частота вращения nН; активное сопротивление фазы ротора (приведенное) R'2; реактивная составляющая сопротивления короткого замыкания на фазу Хк; кратность критического момента КМ=МК/МН.

Определить:

а) сопротивление, которое должно быть включено в фазу ротора для того, чтобы начальный пусковой момент двигателя был равен критическому;

б) вычислить, пользуясь упрощенной формулой, значения моментов, соответствующие значениям s: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 при введенном в цепь ротора добавочном сопротивлении;

в) пользуясь результатами вычислений, построить искусственную механическую характеристику электродвигателя.

Данные к задаче:

| Pн кВт | nн об/мин | КМ | R'2 Ом | ХК Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,0 | 1440 | 2,0 | 0,11 | 1,08 |

Задание 4.

Трехфазный синхронный двигатель характеризуется следующими номинальными величинами: мощность РН; частота вращения n; коэффициент мощности cosφ=0,9 (φ<0). Соединение фаз обмотки якоря (статора) по схеме «звезда». Линейное напряжение в питающей сети UЛ; частота 50Гц. Двигатель приводит во вращение компрессор, развивая мощность, равную номинальной. Ток в обмотке возбуждения установлен при этом так, что ЭДС Е0=1,4UФ, где UФ – фазное напряжение обмотки якоря.

Определить:

а) число пар полюсов ротора и номинальный ток в фазе обмотки якоря;

б) построить для заданного режима работы двигателя векторную диаграмму, пренебрегая активным сопротивлением обмотки якоря. Исходя из построенной векторной диаграммы, определить значения угла сдвига фаз (между векторами U и E0) при заданном режиме работы, падение напряжения в обмотке якоря и синхронное индуктивное сопротивление обмотки якоря;

в) задаваясь значениями E0, равными: 0,8; 1,2; 1,6; 1,8; UФ, и считая нагрузку двигателя неизменной, построить соответствующие векторные диаграммы и определить из них значения тока и угла сдвига фаз φ;

г) пользуясь приведенной в таблице характеристикой холостого хода E0(IВ), данной в процентах от соответствующих значений номинального режима, и принимая ЭДС E0=1,4UФ за номинальное значение (100%), определить процентные значения тока возбуждения для значений Е0, указанных выше.

| IВ, % | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е0, % | 58 | 87 | 100 | 120 | 132 |

Построить кривые зависимости тока якоря и угла φ от тока возбуждения (выраженного в процентах).

Данные к задаче:

| Pн кВт | nн об/мин | η ,% | UЛ В |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1000 | 94 | 6000 |

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

- Значение электрических машин в нашей жизни.

- Основные физические законы, на которых основан принцип действия электрических машин.

- Основные типы трансформаторов.

- Номинальные величины.

- Основные части трансформатора. Магнитопроводы.

- Основные части трансформатора. Конструкция магнитопроводов.

- Основные части трансформатора. Обмотки (концентрические, дисковые, цилиндрические, винтовые, спиральные).

- Схемы замещения двухобмоточного трансформатора. Параметры схемы замещения.

- Устройство машин постоянного тока.

- Принцип действия генератора.

- Принцип действия двигателя.

- Система относительных единиц.

- Двигатели постоянного тока. Общие сведения. Энергетическая диаграмма. Уравнение вращающих моментов. Уравнения напряжения и тока. Скорость вращения и механическая характеристика.

- Машины постоянного тока, выпускаемые в России.

- Значение электрических машин в нашей жизни.

- Основные физические законы, на которых основан принцип действия электрических машин переменного тока.

- Основные виды машин переменного тока.

- Режимы работы асинхронной машины.

- Обмотки переменного тока (сосредоточенные и распределенные, простые и сложные, однослойные и двухслойные; шаг обмотки; формы сечения пазов).

- Намагничивающие силы обмоток переменного тока.

- Магнитные поля и индуктивные сопротивления обмоток переменного тока.

- Магнитное поле воздушного зазора

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:

23. Асинхронная машина при неподвижном роторе.

24. Общая характеристика режима работы

25. Приведение обмотки ротора к обмотке статора.

26. Круговая диаграмма асинхронной машины.

27. Построение круговой диаграммы по данным опытов х.х. и к.з.

- опыт х.х.

- опыт к.з.

- построение диаграммы. Оценка точности круговой диаграммы.

28. Рабочие характеристик асинхронного двигателя.

29. Способы пуска асинхронных двигателей

- Прямой пуск

- Реакторный пуск

- Автотрансформаторный пуск

- Пуск переключением «звезда – треугольник»

- Пуск двигателя с фазным ротором с помощью пускового реостата.

30. Устройство синхронной машины.

31. Принцип работы синхронного генератора.

32. Характеристики синхронных генераторов

- холостого хода

- короткого замыкания

- внешняя

- регулировочная

- нагрузочная (треугольник и сопротивление Потье).

33. Синхронные двигатели.

- Применение

- Принцип действия

- Векторная диаграмма

- Угловая и механическая характеристики

- Рабочие характеристики

- Способы пуска

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 2 | Машины постоянного тока | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 3 | Трансформаторы | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 4 | Общие вопросы теории машин переменного тока | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 5 | Асинхронные машины | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | Синхронные машины | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 7 | Специальные машины (микромашины) | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | перечень вопросов к зачету/экзамену |
| 2 | Машины постоянного тока | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | перечень вопросов к зачету/экзамену |
| 3 | Трансформаторы | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | перечень вопросов к зачету/экзамену |
| 4 | Общие вопросы теории машин переменного тока | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | перечень вопросов к зачету/экзамену |
| 5 | Асинхронные машины | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | перечень вопросов к зачету/экзамену |
| 6 | Синхронные машины | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | перечень вопросов к зачету/экзамену |
| 7 | Специальные машины (микромашины) | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | перечень вопросов к зачету/экзамену |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (зачет/экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет/экзамен, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые индикаторы компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОПК-4.3, 4.5, 4.6 | № 1-31 | 26-31 | 21-25 | 15-20 | Менее 15 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 61-70 | 51-60 | 40-50 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 31 |  |

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено) (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

- Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Лабораторные работы | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет/экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Промежуточный контроль

Контролируемые компетенции: ОПК-4

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»

«Отлично» – теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания. Сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий. Сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки. Сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. Не сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Студент очной формы обучения должен выполнить 4 лабораторных работ. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

- название лабораторной работы;

- цель работы;

- задачи работы;

- обеспечивающие средства;

- задание;

- необходимые расчётные формулы;

- заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

- Классификация электрических машин.

2. Изменение напряжения и внешние характеристики.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

1. Конструкционные особенности электрических машин.

2. КПД и энергетическая диаграмма трансформатора.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

1. Электрические материалы.

2. Преобразование трехфазного тока.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

1. Основные элементы и устройство машин постоянного тока.

2. Параллельная работа трансформаторов.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

1. Режим генератора.

2. Автотрансформатор.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

1. Режим двигателя.

2. Регулировка напряжения в трансформаторе.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

1. Методы расчета магнитной цепи машин постоянного тока.

2. Переходные процессы в трансформаторах.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

1. Магнитное поле в воздушном зазоре машин постоянного тока.

2. Включение нагруженного трансформатора в сеть.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9

1. Магнитное поле в зубцовой зоне.

2. Перенапряжение трансформатора.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

1. Обмотки машин постоянного тока. Реакция якоря.

2. Несимметричная нагрузка трехфазного трансформатора.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

1. Коммутация в машинах постоянного тока.

2. Измерительные трансформаторы.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

1. Основное уравнение коммутации.

2. Трансформаторы для электросварки.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

1. Способы улучшения коммутации.

2. Устройство машин переменного тока.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

1. Характеристика холостого хода, внешние характеристики машин постоянного тока.

2. Основные принципы выполнения обмоток машин переменного тока.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

1. Регулировочная и нагрузочная характеристики машин постоянного тока.

2. МДС обмоток.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

1. Построение внешней характеристики машин постоянного тока.

2. Вращающееся магнитное поле.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

1. Построение нагрузочной характеристики машин постоянного тока.

2. Принцип действия асинхронной машины.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

1. Генератор с параллельным возбуждением.

2. Обмотки машин переменного тока.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

1. Переходные процессы в генераторах.

2. Работа машин переменного тока при заторможенном роторе.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

1. Нагрузка генератора.

2. Работа машин переменного тока под нагрузкой.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21

1. Обратимость электрических машин постоянного тока.

2. Асинхронные машины с вращающимся ротором.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22

1. Двигатель с параллельным возбуждением.

2. Схемы замещения машин переменного тока.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

1. Двигатель с последовательным возбуждением.

2. Круговая диаграмма.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

1. Двигатели со смешанным возбуждением.

2. Механические характеристики асинхронного двигателя.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

1. Прямой пуск машин постоянного тока.

2. Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26

1. Реостатный пуск двигателя постоянного тока.

2. Пуск асинхронного двигателя.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27

1. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока.

2. Пуск асинхронного двигателя при пониженном напряжении.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28

1. Торможение двигателя.

2. Пуск асинхронного двигателя с помощью реостата в цепи ротора.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29

1. Принципы действия трансформаторов.

2. Двигатель с двойной беличьей клеткой.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30

1. Устройство трансформаторов.

2. Глубокопазный двигатель.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №31

1. Основные уравнения трансформатора.

2. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Частотное регулирование.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №32

1. Комплексные уравнения и векторная диаграмма трансформатора.

2. Схема системы регулирования.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №33

1. Схема замещения трансформаторов.

2. Регулирование вращения АД путем включения реостата в цепь

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №34

1. Опыт холостого хода.

2. Регулирование вращения АД путем изменения напряжения.

Преподаватель __________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой АИЭиТЭ				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для всех форм обучения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №35

1. Опыт короткого замыкания.

2. Работа АД при несинусоидальном режиме.

Преподаватель __________